## Slide 1
SABATO 5 MARZO 2016
Aula Magna “Toraldo di Francia” CNR, Polo Scientifico, via Madonna del Piano, 19 - Sesto Fiorentino
Piste aeroportuali: elementi descrittivi per la concezione delle opere
prof. ing. Gianluca Dell’Acqua
Università degli Studi di Napoli Federico II

## Slide 2: AERODROMO
Un’area di definite dimensioni, su terra o su acqua, comprendente anche fabbricati, impianti e istallazioni, destinata in tutto o in parte ad essere impiegata per la partenza, l’arrivo ed il movimento di superficie degli aeromobili.

## Slide 3: CLASSIFICAZIONE DEGLI AERODROMI
Classificazione in funzione della proprietà
Privati
Statali
Misti
Civili
Militari
Statali
si suddividono in
Classificazione in funzione del tipo di utenti.
Misti
Militari
Civili

## Slide 4
Classificazione in funzione del tipo di utenti.
Civili
Intercontinentali
Internazionali
Regionali
A traffico locale

## Slide 5
Classificazione in funzione del tipo di utenti.
Militari
Armati
Attrezzati
Custoditi
Zone demaniali aeronautiche

## Slide 6
Classificazione in funzione del tipo di utenti.
Misti
Sono ammessi sia traffici militari che civili
Tutti gli aerodromi civili dello Stato italiano sono misti
…solo alcuni aerodromi militari sono aperti al traffico aereo civile

## Slide 7
Classificazione in funzione del tipo di aeromobili cui sono destinati.
aeroporti
idroscali
eliporti
aeroscali
aviosuperfici

## Slide 8
Classificazione in funzione del tipo di aeromobili cui sono destinati.
AEROPORTI
Ogni località sia terrestre che su acqua, destinata, anche in via temporanea, alla partenza, all’approdo ed allo stazionamento degli aeromobili.
Sono considerati aeroporti anche gli aeroscali per l’atterraggio dei dirigibili e gli idroscali per l’ammaraggio degli idrovolanti.

## Slide 9
Classificazione in funzione del tipo di aeromobili cui sono destinati.
IDROSCALI
idrovolanti o aeromobili anfibi

## Slide 10
Classificazione in funzione del tipo di aeromobili cui sono destinati.
ELIPORTI
Destinati al TKOF & LDG degli elicotteri.

## Slide 11
AEROSCALI
Destinati alla movimentazione dei dirigibili.
Classificazione in funzione del tipo di aeromobili cui sono destinati.

## Slide 12
Classificazione in funzione del tipo di aeromobili cui sono destinati.
AVIOSUPERFICI
Non rientrano nelle altre categorie, destinate ad utenti ed attività particolari, es. ultraleggeri

## Slide 13
Classificazione in funzione dell’assistenza antincendio disponibile.
Ognuna delle quali è funzione di:
L’ICAO considera 10 categorie.
Dimensioni degli aeromobili che operano sull’aerodromo.
Quantità e qualità degli agenti estinguenti.
Numero dei mezzi di soccorso.

## Slide 14
Categorie aeroportuali | Lunghezza totale dell’aeromobile | Larghezza massima della fusoliera | Numero dei veicoli di Pronto Intervento
1 | fino a 9 m escluso | 2 m | 1
2 | da 9 m a 12 m escluso | 2 m | 1
3 | da 12 m a 18 m escluso | 3 m | 1
4 | da 18 m a 24 m escluso | 4 m | 1
5 | da 24 m a 28 m escluso | 4 m | 1
6 | da 28 m a 39 m escluso | 5 m | 2
7 | da 39 m a 49 m escluso | 5 m | 2
8 | da 49 m a 61 m escluso | 7 m | 3
9 | da 61 m a 76 m escluso | 7 m | 3
10 | da 76 m a 90 m escluso | 8 m | 3

## Slide 15
Classificazione in funzione delle caratteristiche fisiche.
Gli elementi principali che caratterizzano un aerodromo sono:
La lunghezza della pista
02
20
La larghezza delle vie di rullaggio

## Slide 16
Dalla combinazione dei dati derivanti dalla lunghezza della RWY e dalle larghezze delle TWYs scaturisce la classificazione degli aerodromi in funzione delle caratteristiche fisiche.
La scelta del codice di progetto dipende dall’aeromobile che ha le esigenze maggiori.
Classificazione in funzione delle caratteristiche fisiche
Codice di riferimento dell’aerodromo.
L’aereo critico

## Slide 17
Codice di riferimento dell’aerodromo
Composto da due elementi, uno numerico e l’altro alfabetico.
Elemento numerico
Riferito alla lunghezza di campo caratteristica dell’aereo critico.
1
2
3
4
Elemento alfabetico
A
B
E
D
C
F
Riferito alla larghezza delle TWYs considerando sia l’apertura alare che la larghezza del carrello di atterraggio.

## Slide 18: AEREO CRITICO
Per aereo critico si intende il velivolo che nell’ambito di quelli che si prevede utilizzeranno le infrastrutture aeroportuali risulta avere le maggiori esigenze.

## Slide 19: LUNGHEZZA DI CAMPO CARATTERISTICA
La minima lunghezza di campo necessaria per decollare al peso massimo certificato, in condizioni di Atmosfera Standard, in aria calma e con una pendenza di pista nulla, così come indicato nel manuale di volo prescritto dall’autorità certificatrice o in altro documento del costruttore.

## Slide 20
ELEMENTO NUMERICO |  | ELEMENTO ALFABETICO |  | 
Numero di codice | Lunghezza di campo caratteristica dell’A/M | Lettera di codice | Apertura alare | Distanza tra i bordi esterni delle ruote del carrello principale
1 | Inferiore a 800 m | A | Inferiore a 15 m | Inferiore a 4,5 m
2 | Da 800 m a 1200 m esclusi | B | Da 15 m a 24 m esclusi | Da 4,5 m a 6 m esclusi
3 | Da 1200 m a 1800 m esclusi | C | Da 24 m a 36 m esclusi | Da 6 m a 9 m esclusi
4 | 1800 m o più | D | Da 36 m a 52 m esclusi | Da 9 m a 14 m esclusi
 |  | E | Da 52 m a 65 m esclusi | Da 9 m a 14 m esclusi
 |  | F | Da 65 m a 80 m | Da 14 m a 16 m esclusi

## Slide 21
Dati di riferimento aeroportuali

## Slide 22
Dati di riferimento aeroportuali
Punto di riferimento di Aerodromo
È il centro geometrico iniziale previsto
In caso di una pista è il centro geometrico della stessa
In caso di più piste è il centro geometrico del sistema di piste
Elevazione della pista e dell’ aerodromo
È l’ elevazione del punto più alto dell’area d’atterraggio
Temperatura di riferimento dell’aerodromo.
è la media delle massime temperature diurne del mese più caldo dell’anno
Dimensioni degli aerodromi e relative informazioni
PISTE
STRISCE, AREE DI SICUREZZA DI FINE PISTA, STOPWAY CLEARWAY
TAXIWAY
PIAZZALI
AIUTI VISIVI
SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE
PUNTO DI CONTROLLO VOR («radiofaro» trasmettitore onde VHF)
ANTENNE
Posizione ed ingombro di tutte le antenne presenti all’interno delle strips o che perforano le superfici aeroportuali devono essere segnalate

## Slide 23: CARATTERISTICHE FISICHE DI UN AERODROMO
Area di atterraggio.
Area di manovra.
Area di movimento.

## Slide 24: CARATTERISTICHE FISICHE DI UN AERODROMO
Area di Atterraggio
parte dell’area di movimento utilizzata per l'atterraggio e il decollo di un velivolo.
L’area di atterraggio è composta dalle piste e se presenti dalle aree di decollo destinate ad elicotteri e/o agli aeromobili a decollo e atterraggio verticale
(VTOL Vertical Take-Off and Landing)

## Slide 25: CARATTERISTICHE FISICHE DI UN AERODROMO
Area di Manovra
parte di un aerodromo utilizzata per il decollo, l'atterraggio ed il rullaggio dei velivoli, esclusi i piazzali.
02
20

## Slide 26: CARATTERISTICHE FISICHE DI UN AERODROMO
02
20
Area di Movimento
parte di un aerodromo utilizzata per il decollo, l'atterraggio ed il rullaggio del velivolo, comprendente l’ area di manovra e i piazzali.
Area di atterraggio
Area di manovra
Area di movimento

## Slide 27
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
La Pista è un’area rettangolare di un aerodromo terrestre apprestata per l’atterraggio ed il decollo di aeromobili.

## Slide 28
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
I DATI CHE IDENTIFICANO UNA PISTA SONO
02
20
LA LUNGHEZZA
LA LUNGHEZZA REALE
SI DEFINISCE IN BASE
ALL’AEREO CRITICO
SI CONSIDERA LA
LUNGHEZZA DI CAMPO CARATTERISTICA DELL’AEREO CRITICO
DEFINIZIONE La minima lunghezza di campo richiesta da un aereo per decolli
al massimo peso di decollo,
al livello del mare,
in condizioni atmosferiche standard,
in assenza di vento
pendenza longitudinale di pista nulla.

## Slide 29
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
CORREZIONE della LUNGHEZZA di CAMPO CARATTERISTICA dell’AEREO CRITICO
del 7% ogni 300 mt. di altitudine sul livello del mare.
1% per ogni grado di eccedenza della temperatura di riferimento rispetto alla temperatura standard.
10% per ogni 1% di pendenza longitudinale media (differenza tra massima e minima quota della center line divisa per la lunghezza pista).
LUNGHEZZA DI CAMPO CARATTERISTICA + CORREZIONI = LUNGHEZZA REALE DI PISTA

## Slide 30
 | Codice Letterale |  |  |  |  | 
Codice Numerico | A | B | C | D | E | F
1* | 18 m* | 18 m* | 23 m* | – | – | –
2* | 23 m* | 23 m* | 30 m | – | – | –
3 | 30 m | 30 m | 30 m | 45 m | – | –
4 | – | – | 45 m | 45 m | 45 m | 60 m
* Se la pista è utilizzata per avvicinamenti di precisione la larghezza deve essere pari ad almeno 30m |  |  |  |  |  | 
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
02
20
LARGHEZZA
VIENE DETERMINATA in BASE al CODICE di RIFERIMENTO D’AERODROMO COME SPECIFICATO nella SEGUENTE TABELLA

## Slide 31
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Numero e orientamento delle piste
Il numero di piste presenti in un aeroporto dipende da numerosi fattori:
Dall’intensità del traffico aereo.
Dall’orografia.
Dalle radioassistenze presenti.
E . . .
. . . dal vento
Il dato che deve essere considerato è il fattore di usabilità
Fattore di usabilità di un aerodromo
È la percentuale di tempo durante il quale l'utilizzazione di una pista o di un sistema di piste non viene preclusa a causa della componente di vento al traverso.
Il numero e l'orientamento delle piste di un aerodromo dovrebbero essere tali che il fattore di usabilità dell'aerodromo non sia inferiore al 95 %, in relazione agli aerei che si serviranno dell'aerodromo.

## Slide 32
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
COMPONENTE DI VENTO AL TRAVERSO
Si intende la componente di vento al suolo che forma angoli di 90° rispetto all'asse centrale di pista.
02
20
90°
20 KTS
13 KTS
10 KTS
Le massime componenti di vento a traverso ammesse sono le seguenti:
lunghezza di campo caratteristica
> = 1500 m
< 1500 m
1200 m < =
< 1200 m

## Slide 33
IDENTIFICATIVO
di PISTA

## Slide 34
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
20
Nord Magnetico
Direzione di TKOF & LDG
QFU 197
Sulla RWY si scrivono solo le decine approssimate al grado più vicino
QFU 017
02

## Slide 35
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
E se ci sono più piste parallele ?
Se sono due si aggiungono le lettere
30 L
30 R
L per LEFT
R per RIGHT

## Slide 36
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
E se ci sono più piste parallele ?
Se sono tre si aggiungono le lettere
31 L
31 R
L per LEFT
R per RIGHT
30 C
C per CENTRAL

## Slide 37
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
E se le piste sono 5 ?
Si cambia il numero dell’orientamento magnetico passando alla decina superiore partendo da sinistra.
Esempio QFU 297
30 L
30 C
30 R
31 L
31 R

## Slide 38
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Altre caratteristiche fisiche della pista
Portanza
La pavimentazione della pista deve essere dimensionata considerando il peso all’atterraggio degli aeromobili.

## Slide 39
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Pendenza trasversale
È la pendenza a destra e a sinistra dell’asse centrale della pista e deve favorire un rapido deflusso delle acque meteororiche.
RWY

## Slide 40
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Pendenza longitudinale
Si calcola dividendo la differenza tra l’elevazione massima e quella minima della linea centrale della pista, per la lunghezza della stessa.
RWY

## Slide 41
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Cambiamenti di pendenza longitudinale
la variazione di pendenza longitudinale tra livellette consecutive non deve essere maggiore di:
1.5% per aeroporti di codice 3,4
2% per aeroporti di codice 1,2
RWY

## Slide 42
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Superficie della pista
Deve essere priva di irregolarità che possano limitare l’azione frenante
RWY

## Slide 43
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
AREE DI PISTA

## Slide 44
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
34 R
16 R
RWY SHOULDER
STRISCIA DI PISTA
STOPWAY SWY
CLEARWAY CWY

## Slide 45
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Shoulders - Banchine
Superfici pavimentate adiacenti al bordo pista che garantiscono la transizione tra la pista e le altre superfici attigue.

## Slide 46
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Striscia di pista
Area rettangolare che include la pista allo scopo di limitare i danni nel caso in cui un aeromobile esca lateralmente.
La striscia deve avere una portanza tale da minimizzare, per quanto possibile, i rischi derivanti agli aeromobili dalla eventuale fuoriuscita di pista.
La striscia deve includere anche la stopway se presente.
Oggetti situati all'interno della striscia che possono causare danno ad un aeromobile devono essere considerati ostacoli e pertanto vanno rimossi.
Non deve essere consentita la presenza di alcun oggetto mobile all'interno di queste aree durante l'uso delle piste.

## Slide 47
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Nessun oggetto fisso, eccetto gli aiuti visivi che rispondono ai requisiti di rottura previsti, deve essere presente:
  all'interno di 77.5 m della centerline della piste strumentali di categorie I, II o III e il numero di codice è 4 e la lettera di codice è F;
  all'interno di 60 m della centerline della piste strumentali di categorie I, II o III e il numero di codice è 3 o 4;
  all'interno di 45 m della centerline della piste strumentali di categorie I e il numero di codice è 1 o 2.
Non deve essere consentita la presenza di alcun oggetto mobile all'interno di queste aree durante l'uso delle piste.

## Slide 48
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
16 R
Piste strumentali
Piste non strumentali
STRISCIA DI PISTA
Codice numerico
1
60 m
30 m
2,3,4
60 m
60 m
1
75 m
75 m
30m
75 m
2
3, 4
40 m
150 m

## Slide 49
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
STOPWAY
Zona d’arresto (SWY)
Una superficie rettangolare sul suolo, posta alla fine della pista disponibile per il decollo, preparata per consentire l’arresto di un aeromobile in caso di decollo interrotto.

## Slide 50
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
CLEARWAY
Zona libera da ostacoli (CWY)
Un’area rettangolare definita, sul terreno o sull’acqua, sotto il controllo dell’appropriata autorità, scelta o preparata in modo da costituire un’area al di sopra della quale un aeromobile può effettuare una parte della sua salita iniziale fino ad una specificata altezza.

## Slide 51
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
34 R
16 R
RESA
RWY END SAFTY AREA
R E S A
Un’area simmetrica rispetto all’asse centrale della pista, adiacente la parte terminale della striscia, avente lo scopo principale di ridurre il rischio di danneggiamento di aeromobili che toccano prima dell’inizio della pista o che esca dalla pista in fase di decollo.
Larghezza almeno il doppio della larghezza di pista
La Lunghezza
Minima 90 m
Per RWY con codice 3,4 almeno 240 m
Per RWY con codice 1, 2 almeno 120 m

## Slide 52
Distanze dichiarate
Distanze dichiarate
Lunghezze connesse con le operazioni di TKOF & LDG

## Slide 53
Distanze dichiarate
TKOF
Si divide in due parti
la corsa di decollo al suolo
l’involo
10,7 m 35ft
RWY
CWY

## Slide 54
Distanze dichiarate
TORA (Take Off Run Available) Lunghezza di pista dichiarata disponibile ed idonea per la corsa a terra di un aeromobile in decollo.
TODA (Take Off Distance Available) Lunghezza della corsa disponibile per il decollo (TORA), aumentata della lunghezza della zona libera da ostacoli (CWY), se disponibile.
TODA = TORA + CWY

## Slide 55
Distanze dichiarate
34 R
16 L
CWY
T O R A
T O D A = T O R A + CWY

## Slide 56
Distanze dichiarate
CWY
34 R
16 L
IN CASO DI THR SPOSTATA . . .
T O R A
T O D A = T O R A + CWY
LA THR SPOSTATA SI CONSIDERA SOLO PER IL CALCOLO DELLA LDA IN FASE DI LDG.

## Slide 57
Distanze dichiarate
E SE DURANTE LA FASE DI TKOF SI DEVE INTERROMPERE LA CORSA DI DECOLLO ?
SI DEVE CALCOLARE LA V1 IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DISPONIBILE PER FERMARSI IN SICUREZZA
ASDA Accelerate- Stop Distance Available
È la lunghezza della corsa disponibile per il decollo, aumentata della lunghezza della zona di arresto SWY se esistente.

## Slide 58
Distanze dichiarate
34 R
16 L
S W Y
IN ASSENZA DI SWY
34 R
16 L
A S D A = T O R A
A S D A = T O R A + SWY
ANCHE IN QUESTO CASO NON SI CONSIDERA LA THR SPOSTATA

## Slide 59
Distanze dichiarate
LDA
Lunghezza di pista disponibile per l’atterraggio
Landing Distance Available
È la lunghezza di pista dichiarata disponibile ed idonea per la corsa di decelerazione di un aeromobile in atterraggio.
34 R
16 L
34 R
16 L
L D A = T O R A
L D A

## Slide 60
Via Di Rullaggio – Taxiway TWY
Una via di rullaggio (taxiway) è un percorso determinato su di un aerodromo terrestre, adibito al rullaggio degli aeromobili e che permette il collegamento tra due parti dell’aerodromo stesso.
La TWY include:
TWYs

## Slide 61
TWYs
il corridoio di rullaggio per la zona di stazionamento dell’aeromobile aircraft stand taxilane
Una parte del piazzale designata come una via di rullaggio e destinata solamente a permettere l’accesso dell’aeromobile alle aree di stazionamento.

## Slide 62
TWYs
via di rullaggio del piazzale apron taxiway
Una parte del complesso delle vie di rullaggio situata su un piazzale e destinata a fornire un percorso di rullaggio attraverso il piazzale.

## Slide 63
TWYs
via di rullaggio di uscita rapida rapid exit taxiway
Una via di rullaggio collegata con la pista ad angolo acuto e designata per permettere agli aeromobili in atterraggio di uscire a una velocità maggiore di quella ottenibile su altre vie di rullaggio di uscita e perciò ridurre al minimo il tempo di occupazione della pista.

## Slide 64
TWYs
Angolo di intersezione
≤ 45°
25 ≤
Ottimale 30°
Raggio di curvatura
RWY
TWY
rapid exit taxiway

## Slide 65
I-COLA request taxy istruction
I-COLA taxy to HOLDING POSITION RWY 13
Via apron taxiline
B point
MAIN taxiway
TWYs

## Slide 66
Caratteristiche TWYs
– resistenza uguale o superiore alla pista associata;
– pendenza e distanza da altre vie di rullaggio o piste come da Annesso 14;
– ampiezza curve: devono rispettare il margine di sicurezza.
TWYs

## Slide 67
Larghezza TWYs
Deve garantire il movimento dell’Aereo critico.
La distanza tra il bordo esterno del carrello principale e il bordo della TWY non deve essere inferiore al MARGINE di sicurezza.
L’ICAO specifica la larghezza minima della TWY e il relativo margine di sicurezza in funzione del codice letterale dell’aeroporto.
TWYs

## Slide 68
Codice aerodromo | Margine di sicurezza | Larghezza minima taxiway | Pendenza trasversale massima | Pendenza longitudinale masima
F | 4.5 m | 25 m | 1,5% | 1,5%
E | 4.5 m | 23 m | 1,5% | 1,5%
D | 4.5 m | 18 m (23 m)* | 1,5% | 1,5%
C | 3 m (4.5 m)** | 15 m (18 m)** | 1,5% | 1,5%
B | 2.25 m | 10,5 m | 2% | 3%
A | 1,5 m | 7,5 m | 2% | 3%
*se la via di rullaggio deve essere utilizzata da aeromobili con distanza tra i bordi esterni delle ruote del carrello principale maggiore o uguale 9 m. **se la via di rullaggio deve essere utilizzata da aeromobili con distanza tra le ruote del carrello anteriore e il centro geometrico di quello principale maggiore o uguale 18 m. |  |  |  | 
TWYs

## Slide 69
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI

## Slide 70
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
DEFINISCONO I LIMITI OLTRE I QUALI GLI OGGETTI NON POSSONO PROIETTARSI
EVENTUALI OSTACOLI GIÀ ESISTENTI DEVONO ESSERE ABBATTUTI
SE CIÒ NON FOSSE POSSIBILE DEVONO ESSERE SEGNALATI

## Slide 71
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
SUPERFICI PREVISTE PER TUTTE LE PISTE

## Slide 72
02
20
DIREZIONE DI ATTERRAGGIO
SUPERFICIE DI
AVVICINAMENTO
SUPERFICIE DI DECOLLO
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
SUPERFICI DI TRANSIZIONE

## Slide 73
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
RWY
STRIP
STRIP
SUPERFICI DI TRANSIZIONE
SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA
45 m
SUPERFICIE CONICA
5 %
SUPERFICIE ORIZONTALE ESTERNA

## Slide 74
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO APPROACH SURFACE
Ha lo scopo di proteggere la traiettoria d’avvicinamento alla pista.
Tale superficie ha la forma di trapezio isoscele, inclinato verso l’alto allontanandosi dalla pista, l’area è simmetrica rispetto al prolungamento dell’asse pista e con base minore posta ad una distanza specificata dalla THR.

## Slide 75
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA INNER HORIZONTAL SURFACE
È costituita da una superficie situata su un piano orizzontale posta ad una quota specificata (normalmente 45 m al di sopra dell’altitudine di riferimento di aerodromo), delimitata lateralmente da una linea curva chiusa, non deve essere necessariamente un cerchio perfetto, il cui raggio o i limiti esterni sono misurati in distanza da un punto specifico individuabile normalmente con il centro dell’Area di Atterraggio.

## Slide 76
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
LA SUPERFICIE CONICA CONICAL SURFACE
Parte dai bordi della superficie orizzontale interna e si estende verso l’esterno e verso l’alto con una pendenza del 5% fino ad incontrare un piano situato ad una specifica altezza al di sopra della superficie orizzontale interna.
Questa altezza varia in funzione del codice della pista e delle operazioni che vi si svolgono.

## Slide 77
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
LA SUPERFICIE ORIZZONTALE ESTERNA OUTER HORIZONTAL SURFACE
Ha origine dai bordi superiori della superficie conica ed è delimitata da una linea curva chiusa con distanze che si estendono fin dove ritenuto necessario dalle necessità operative.

## Slide 78
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
SUPERFICI PER PISTE DI PRECISIONE
HANNO LO SCOPO DI DELIMITARE L’OFZ (OBSTACLE-FREE ZONE) QUELL’AREA CHE OLTRE AGLI OSTACOLI, DURANTE LE OPERAZIONI IN BASSA VISIBILITÀ, DEVE ESSERE LIBERA ANCHE DA AEROMOBILI.

## Slide 79
SUPERFICI DELIMITAZIONI OSTACOLI
La superficie d’avvicinamento interna Inner Approach Surface . È una porzione rettangolare della superficie d’avvicinamento, posta immediatamente prima della soglia.
Le dimensioni sono specificate nell’Annesso 14
02
20
SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA
La superficie di mancato atterraggio Balked Landing Surface. È una superficie inclinata, finalizzata a proteggere dagli ostacoli gli aeromobili che, pur essendo arrivati fino alla pista, non riescono ad atterrare.
È individuata da un piano inclinato con il bordo inferiore situato ad una distanza specificata dopo la THR, limitato a destra e sinistra dalle superfici di transizione interna, da cui partono i lati divergenti , fino ad incontrare la superficie orizzontale interna che genera il bordo superiore. Il bordo inferiore ha le stesse dimensioni del bordo interno della superficie d’avvicinamento interna.
La superficie di transizione interna Inner Transitional Surface. È una superficie simile alla superficie di transizione ma più vicino alla pista limitata dalla superficie d’avvicinamento interna e dalle intersezioni di tale piano con la striscia di pista e la superficie orizzontale interna e la superficie di mancato avvicinamento.

## Slide 80
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
STRUMENTALE
NON STRUMENTALE
RWY
di PRECISIONE
NON di
PRECISIONE
Una suddivisione fondamentale riguarda le operazioni ammesse in funzione degli aiuti disponibili per l’avvicinamento finale e l’atterraggio.

## Slide 81
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Pista non-strumentale
Una pista destinata alle operazioni di aeromobili che utilizzano procedure di avvicinamento a vista.
Pista strumentale
Una pista destinata alle operazioni di aeromobili che utilizzano procedure di avvicinamento strumentale.
Pista strumentale non di precisione
Una pista strumentale servita da aiuti visivi e non-visivi che forniscono una guida direzionale idonea ad un avvicinamento diretto.
Pista strumentale di precisione
Una pista strumentale servita da aiuti visivi e non-visivi che forniscono una guida direzionale e una guida verticale del sentiero di avvicinamento.

## Slide 82
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
Le Piste Strumentali di precisione si dividono in:

## Slide 83
Di precisione CAT I
ILS ed aiuti visivi presenti
DH >= 60m (200 ft)
VISIBILITÀ >= 800 m
RVR runway visual range > = 550 m
NON VEDO LA PISTA RIATTACCO
LA PISTA – RUNWAY (RWY)

## Slide 84
Di precisione CAT II
ILS ed aiuti visivi presenti
30 m (100 ft) = < DH <60m (200 ft)
RVR > = 350 m
LA PISTA – RUNWAY (RWY)

## Slide 85
Di precisione CAT III
ILS ed aiuti visivi presenti
DH NESSUNA LIMITAZIONE
NESSUNA LIMITAZIONE
50 m = < RVR < 200m
RVR > = 200 m
DH < 15m (50 ft)
DH < 30m (100 ft)
CAT III A
CAT III C
CAT III B
LA PISTA – RUNWAY (RWY)

## Slide 86
SEGNALI VISIVI DI AIUTO AI PILOTI

## Slide 87
Forniscono varie indicazioni, relative al vento, all’identificazione dell’aeroporto alle autorizzazioni per atterraggio, decollo e rullaggio.
Notes: Specificare che le piste strumentali sono quelle servita da apparati che consentono almeno l’allineamento con la pista, quelle di precisione danno anche la guida di discesa, le categorie e le sottocategorie il livello di precisione garantito.

## Slide 88: Indicatore della direzione di atterraggio
Direzione di atterraggio
36 L

## Slide 89
DÀ AI PILOTI L’INDICAZIONE DELLA DIREZIONE E, IN PARTE, DELL’INTENSITÀ DEL VENTO.
MANICA A VENTO
MANICA A VENTO

## Slide 90
MANICA A VENTO
La manica può essere di un solo colore che contrasti con lo sfondo o …
… a bande di due colori. La combinazione più usata è bianco e rosso.
3.60 m
0.90 m

## Slide 91
È posizionata su di un palo verticale segnalato sia da una colorazione vistosa, che da luci che di sommità.
Tale palo è posto all’interno di un cerchio di colore bianco
R= 7.5 m
MANICA A VENTO
l = 1,2 m

## Slide 92
La principale informazione che fornisce è quella della direzione del vento ….
vento
vento
vento
MANICA A VENTO

## Slide 93
…. ed in parte, dell’intensità del vento.
20 kt o più
10 – 15 kt
5 kt
MANICA A VENTO
1 kt = 1,852 km/h

## Slide 94: I FARI di AERODROMO

## Slide 95
FARO di AERODROMO
ABN - Aerodrome Beacon
Luce bianca e verde alternata
Il faro di aerodromo agevola l’individuazione del sito aeroportuale sia di notte che in condizioni di scarsa visibilità.
La sua ubicazione deve essere tale che nessun ostacolo ne comprometta la visibilità e che non abbagli i piloti durante l'avvicinamento.

## Slide 96
FARO di IDENTENTIFICAZIONE
IBN - Identification beacon
Lampi di luce verde codificati in codice morse che indicano il nominativo dell’aerodromo.
La sua posizione deve essere tale da poter essere visto da ogni parte e sotto ogni angolazione fino ad un minimo di 45° al di sopra dell’orizzonte.
I segnali emessi da tale faro hanno una frequenza di 6 - 8 parole al minuto.

## Slide 97
SEGNALE di IDENTIFICAZIONE AERODROME IDENTIFICATION SIGN
Si utilizza per facilitare l’identificazione dell’a/d laddove risulti difficoltosa e non vi siano altri mezzi per effettuare tale identificazione.
Si disegna, in un luogo idoneo che ne permetta l’individuazione da ogni direzione agli aa/mm in volo e con colori contrastanti lo sfondo, il nominativo in chiaro dell’ a/d .

## Slide 98
QUADRATO SEGNALI
È un’area di forma quadrata in cui vengono disposti specifici pannelli segnaletici.
Usato principalmente su aerodromi non controllati per dare informazioni agli aeromobili in volo.

## Slide 99
È una superficie di forma quadrata piana e bordata da una striscia bianca o arancio visibile in volo da tutte le direzioni al di sopra di un angolo di 10°
9 m
30 cm

## Slide 100
ATTERRAGGIO PROIBITO
PRECAUZIONE IN AVVICINAMENTO E IN ATTERRAGGIO
ATTERRAGGI, DECOLLI E RULLAGGI SU PISTA E RACCORDI
ATTERRAGGI E DECOLLI SOLO SU PISTA, LE ALTRE MANOVRE AL DI FUORI
CIRCUITO DI TRAFFICO A DESTRA
OPERAZIONI CON ALIANTI
I SEGNALI CHE VI SI POSIZIONANO ALL’INTERNO SONO:

## Slide 101
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
SEGNALETICA DI PISTA
DIURNA

## Slide 102
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
36 L
RWY
BORDO PISTA
ASSE PISTA CENTER LINE
THR SOGLIA PISTA
IDENTIFICATIVO DI RWY
TDZ ZONA DI CONTATTO
SPAZIATURA DI ALMENO 50/70 m
LUNGHEZZA DI ALMENO 30 m
SPESSORE IN FUNZIONE DEL CODICE D’AERODROMO DI ALMENO varia tra 0,30-0,45-0,90 m
larghezza è di: 0,90 m per piste di 30 m di larghezza o più; 0,45 m per piste inferiori a 30 m di larghezza.
La segnaletica di questa zona è prevista per piste di precisione con numero di codice 2, 3 o 4.
Il numero di segnali è variabile, in funzione della LDA o della distanza tra le due soglie.
Almeno 150 m
PUNTO DI MIRA AIMING POINT
rappresenta il punto di intersezione tra la pista e il sentiero nominale di avvicinamento.
è previsto per piste strumentali di codice 2, 3 e 4, è raccomandato per piste di precisione di codice 1 e piste non di precisione di codice 2,e 3,
150 m ed i 450 m in funzione della LDA

## Slide 103
36 L
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
PARTE DI PISTA NON UTILIZZABILE PER DECOLLO E ATTERRAGGIO

## Slide 104
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
36 L
PISTE PERMANENTEMENTE CHIUSE

## Slide 105
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
SEGNALETICANOTTURNA

## Slide 106
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
34 L
16 L
BORDO PISTA
Negli ultimi 600 m sono di colore giallo nel senso di TKOF o LDG per segnalare l’approssimarsi del fine pista
600 m
CENTER LINE
300 m
600 m
a 900 m dalla fine pista sono di colore alternato rosso e bianco, negli ultimi 300m solamente rosse nel senso di TKOF o LDG per segnalare l’approssimarsi del fine pista
SOGLIA PISTA
Il fine pista è indicato da luci di colore rosso
L’inizio pista è indicato da luci di colore verde
ZONA DI CONTATTO
Una serie di barrette luminose bianche visibili nel senso di LDG
PUNTO DI MIRA IDENTIFICATIVO DI PISTA
Non è prevista nessuna segnalazione notturna per questi segnali

## Slide 107
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
SOGLIA PISTA SPOSTATA

## Slide 108
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
34 L
TEMPORANEAMENTE
TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE
34 L

## Slide 109
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
34 L
LE NORMALI LUCI DI SOGLIA PISTA BIDIREZIONALI DI COLORE ROSSO E VERDE
LUCI DI COLORE VERDI UNIDIREZIONALI, VISIBILI NEL SENSO DELL’ATTERRAGGIO, DETTE ALI DI SOGLIA (WING BAR)
IN CASO DI SOGLIA PISTA SPOSTATA LE LUCI SONO LE SEGUENTI

## Slide 110
LA PISTA – RUNWAY (RWY)
SEGNALETICA DI TWY DIURNA & NOTTURNA

## Slide 111
TWYs
Asse delle vie di rullaggio
Posizione attesa intermedia
Luci asse delle vie di rullaggio colore verde
Luci bordo delle vie di rullaggio colore blu
Luci posizione attesa intermedia di colore giallo unidirezionali

## Slide 112
TWYs
PUNTO ATTESA
RWY HOLDING POSITION
SEGNALETICA ORIZZONTALE

## Slide 113
TWYs
RWY AHEAD
90 cm
90 cm
Almeno 100 cm
90 cm
30 cm
Direzione di rullaggio

## Slide 114
TWYs
30 cm
150 cm
300 cm
90 cm
90 cm
Direzione di rullaggio
SEGNALETICA UTILIZZATA PER LE POSIZIONI ATTESE DI CAT II e III

## Slide 115
TWYs
SEGNALETICA VERTICALE

## Slide 116
TWYs
34 L
A1
34 L
A1
PUNTO ATTESA

## Slide 117
TWYs
34 L
A1
34 L
A1
34 L CAT III
A2
34 L CAT III
A2
PUNTO ATTESA DI CATEGORIA II / III

## Slide 118: Segnali di informazione
A
A
Direzione
A
Direzione
Posizione
C
B
A
D
Direzione
Direzione
Direzione
Posizione
A
Posizione
Pista libera
36
Direzione THR
APRON
Direzione piazzale

## Slide 119: Segnali d’obbligo
Posizione attesa area critica
A2
34R
B
Designazione pista
Ubicazione
34R CAT II
Designazione pista / Posizione attesa di 2° categoria
Divieto di accesso

## Slide 120
TWYs
SEGNALETICA LUMINOSA

## Slide 121
TWYs
STOPBARS di colore rosso comandate dalla TWR come un semaforo
Luci di guardia pista sono sempre attive quando è attiva la pista associata

## Slide 122
TWYs
34 L
RWY AHEAD
RWY AHEAD
NO ENTRY
34 L
A1
34 L CAT II / III
A2

## Slide 123
PIAZZALI - APRON
PIAZZALI

## Slide 124: PIAZZALI APRON
Un’area definita, su di un aerodromo terrestre,destinata allo stazionamento di aa/mm per l’ imbarco e sbarco dei passeggeri, il carico e scarico di posta e merci, il rifornimento, il parcheggio e la manutenzione.
PIAZZALI - APRON
Ogni piazzale deve avere una pavimentazione con portanza tale da sopportare il peso dei velivoli che deve accogliere, tenendo in considerazione il fatto che alcune parti del piazzale saranno soggette ad una più alta densità di traffico e, a causa di aeromobili in lento movimento o stazionati su di esso, a sollecitazioni superiori a quelle cui viene sottoposta generalmente una pista.
Notes: Spiegare che il decollo avviene normalmente controvento ma a volte il vento non è perfettamente nella direzione della pista. In questo caso la componente trasversale, se troppo forte può arrivare a rendere pericolose le manovre di atterraggio/decollo.

## Slide 125
apron
SEGNALETICA DIURNA - NOTTURNA
I confini dei piazzali sono identificabili da linee continue gialle,
La movimentazione è indicata da linee gialle,
per quanto riguarda la segnaletica notturna per i confini dei piazzali vengono usate luci blu o gialle.
mentre di notte la guida al rullaggio è fornita da luci verdi incassate

## Slide 126
PIAZZALI - APRON
Esistono dei particolari piazzali attrezzati, o destinati a specifici compiti
Notes: Spiegare che il decollo avviene normalmente controvento ma a volte il vento non è perfettamente nella direzione della pista. In questo caso la componente trasversale, se troppo forte può arrivare a rendere pericolose le manovre di atterraggio/decollo.

## Slide 127: Parcheggio Isolato
Serve per parcheggiare lontano da altri aeromobili o edifici gli aeromobili che:
– stanno imbarcando o sbarcando materiale pericoloso
– sono soggetti ad atti illegali
PIAZZALI - APRON
Prova motori
Serve per eseguire le prove motore in una posizione tale che il getto dei motori, delle eliche ed il rumore non siano fonte di fastidio.
Prova bussola
Serve per verificare e compensare gli errori della bussola.
Fondamentale è la posizione. Deve essere lontana da masse ferrose e linee elettriche.
Prova altimetro
Generalmente va bene qualsiasi parte del piazzale purché sia stata misurata e pubblicata l’elevazione dello stesso.
Se nessuna area del piazzale è destinata a questo scopo si possono utilizzare le THR

## Slide 128: Segnalazione ostacoli
Segnalazione ostacoli
TUTTI GLI OSTACOLI SU E NELLE VICINANZE DI UN AERODROMO DEVONO ESSERE SEGNALATI IN MANIERA ADEQUATA SIA DI GIORNO, SEGNALETICA DIURNA, CHE DI NOTTE, SEGNALETICA NOTTURNA.

## Slide 129
Segnalazione ostacoli
Se le dimensioni dell’oggetto sono superiori a 4,5 m per ciascun lato si usa una colorazione a scacchi
l ≥ 4,5 m
l ≥ 4,5 m

## Slide 130
Segnalazione ostacoli
Se una delle dimensioni dell’oggetto è inferiore a 4,5 m si usa una colorazione a bande colorate
l < 4,5 m
l > 1,5 m
l > 1,5 m
l < 4,5 m

## Slide 131
Segnalazione ostacoli
Segnaletica notturna
Di notte, gli ostacoli devono essere segnalati mediante luci o fari di pericolo.
Le luci di segnalazione devono essere visibili in tutte le direzioni a notevole distanza.
L'intensità luminosa può essere bassa, media o alta o una combinazione di tali valori a seconda della rilevanza dell’ostacolo. Nei fari di pericolo, le luci sono generalmente di alta intensità e per attirare l’attenzione sono rotanti o a luce intermittente.

## Slide 132
Per ostacoli inferiori ai 45 m si usano luci a bassa intensità che indicano l’estremità.
Uso delle luci
H < 45 m

## Slide 133
Segnalazione ostacoli
Per ostacoli di dimensioni superiori ai 45 m ma inferiore ai 150 m si usano luci intermittenti di media intensità, o una combinazione di luci di bassa e media intensità
45 m < H < 150 m
d
d
d
Generalmente “d” è pari o inferiore a 45 m

## Slide 134
TWYs
Per ostacoli di dimensioni superiori ai 150 m, o torri o tralicci che sostengono cavi, o ostacoli che risultano essere pericolosi per la navigazione aerea, si usano luci intermittenti di alta intensità

## Slide 135
Segnalazione ostacoli
Tra gli ostacoli presenti su di un aerodromo possiamo identificare le parti non utilizzabili dell'area di manovra.
La segnaletica orizzontale è costituita da una X disegnata sull’area inutilizzabile. Normalmente è di colore bianco, può essere anche di colore giallo
Porzione di RWY non utilizzabile per nessuna manovra
02
Porzione di TWY non utilizzabile

## Slide 136
Segnalazione ostacoli
Apron non utilizzabile

## Slide 137
Segnalazione ostacoli
Porzione di RWY non utilizzabile per nessuna manovra
02

## Slide 138: SISTEMI INDICATORI VISIVI DELL'ANGOLO DI PLANATA
L’ ICAO raccomanda l’uso dei seguenti tipi:
– T-VASIS,
– PAPI.
VASI Visual Approach Slope Indicator Forniscono il corretto angolo di discesa.

## Slide 139
T-VASIS
VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR SYSTEM
LA LETTERA “T” INDICA LA DISPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAMPADE CHE COMPONGONO IL SISTEMA.

## Slide 140
È composto da 20 unità luminose disposte simmetricamente 10 a destra e 10 a sinistra della RWY.

## Slide 141
34 L
LUCI SOPRAVVENTO
LUCI SOTTOVENTO
WING BAR
280 m
90 m
90 m
90 m
90 m
45 m
45 m
30 m
24 m
12 m
6 m
6 m

## Slide 142
Nel caso in cui non sia possibile installare il sistema completo si provvede a posizionarlo solamente su di un lato della RWY, preferibilmente il lato sinistro. In tal caso il sistema viene chiamato AT-VASIS.
34 L

## Slide 143
Le unità luminose di sottovento emettono solo un fascio di luce bianca.
Le unità luminose wing bar e di sopravvento emettono un fascio di luce bianca nella parte superiore e di luce rossa nella parte inferiore.

## Slide 144
La distanza della wing bar dalla THR dipende da:
L’angolo di avvicinamento stabilito
La pendenza longitudinale della RWY
L’altezza di sorvolo occhi/THR stabilita
I 280 m riportati precedentemente si riferiscono ad:
Angolo di avvicinamento 3°
Pendenza longitudinale nulla
Altezza di sorvolo occhi/THR pari a 15 m

## Slide 145
In fase di avvicinamento al pilota possono presentarsi le seguenti conformazioni luminose:

## Slide 146
ALTO
La distanza occhi pilota/THR è compresa tra 28 m ÷ 54 m
La distanza occhi pilota/THR è compresa tra 22 m ÷ 28 m
La distanza occhi pilota/THR è compresa tra 17 m ÷ 22 m
Sul corretto angolo di discesa
Al di sotto del corretto sentiero
Molto al di sotto del coretto sentiero

## Slide 147
apron
PAPI
PRECISON APPROACH PATH INDICATOR

## Slide 148
Proiettore di un impianto PAPI

## Slide 149
È un sistema composto di 4 lampade posto lateralmente alla RWY
34 L

## Slide 150
Se non è possibile installare tutte le 4 lampade previste se ne possono utilizzare solamente 2. In questo caso il sistema si chiama APAPI
34 L

## Slide 151
Per fornire le informazioni di angolo di avvicinamento le lampade del sistema PAPI emettono contemporaneamente due fasci luminosi. Nella parte inferiore rosso. Nella parte superiore bianca.
La transizione tra i due colori è molto veloce. Deve essere tale che un osservatore posto a 300 m la percepisca entro un angolo di non oltre 3’.

## Slide 152
Generalmente il sistema PAPI è posto alla sinistra della RWY vista nella direzione di atterraggio.
Nel caso in cui si volesse fornire ai piloti una informazione di ASSETTO non rilevabile da altri aiuti si posizionano le barre del PAPI sia a destra che a sinistra della RWY.

## Slide 153
34 L
A
B
C
D
RWY
THR
FASCIO LAMPADA “D”
3° 30’
3° 10’
2° 50’
2° 30’
ANGOLO NOMINALE 3°
ROSSO
BIANCO
FASCIO LAMPADA “C”
ROSSO
BIANCO
FASCIO LAMPADA “B”
ROSSO
BIANCO
FASCIO LAMPADA “A”
ROSSO
BIANCO

## Slide 154
Sentiero di discesa nominale ≈ 3°
Aeromobile molto alto 4 luci bianche
Aeromobile alto 3 luci bianche una rossa
Aeromobile sul corretto sentiero di avvicinamento 2 luci bianche 2 luci rosse
Aeromobile leggermente basso 3 luci rosse 1 bianca
Aeromobile molto basso 4 luci rosse

## Slide 155
34 L
d
15 m ± 1 m
9 m ± 1 m
9 m ± 1 m
9 m ± 1 m
34 L
d
10 m ± 1 m
6 m ± 1 m
La posizione delle lampade
Per il sistema APAPI
Per il sistema PAPI

## Slide 156
La distanza “d” deve essere tale da garantire un sentiero di avvicinamento sicuro per tutti gli aeromobili.
Un sentiero sicuro viene individuato fornendo come dato l’altezza a cui il carrello di un aeromobile deve sorvolare la THR.

## Slide 157
Nel caso di un sistema PAPI si intende che l’aeromobile stia scendendo su un sentiero sicuro quando l’indicazione visibile al pilota è rappresentata da tre luci rosse e una bianca.

## Slide 158
La determinazione della distanza “d” è differente nel caso in cui il sistema PAPI sia installato su una RWY non dotata di ILS, oppure con ILS presente.
Nel caso in cui non sia presente il sistema ILS valgono le seguenti considerazioni:
Il caso preso in esame si riferisce ad un sentiero nominale di 3°

## Slide 159
Dato un sentiero ottimale di discesa, che dipende dalla conformazione geografica presente nei dintorni dell’aerodromo
Data l’altezza di sicurezza a cui un aeromobile deve sorvolare la THR
THR
H
Si determina la distanza “d” a cui posizionare le luci del PAPI
d

## Slide 160
Un dato che si considera per individuare i valori di separazione tra sentiero sicuro e THR (H) è la distanza tra gli occhi del pilota e il carrello in configurazione di atterraggio.
h

## Slide 161
RWY
THR
2° 50’
ROSSO
BIANCO
h < 3 m
H = 6 m (riducibile a 3 m)
3 m ≤ h < 5 m
5 m ≤ h < 8 m
8 m ≤ h < 14 m
H = 9 m (riducibile a 4 m)
H = 9 m (riducibile a 5 m)
H = 9 m (riducibile a 6 m)
Si rammenta che il sentiero preso in esame rappresenta la configurazione del PAPI con 3 luci rosse ed una bianca

## Slide 162
Sistemi luminosi di avvicinamento
ALS Approach Lighting System
Permettono agli equipaggi di condotta di transitare , durante l’ultima fase dell’avvicinamento per l’atterraggio, da un volo strumentale ad uno condotto con l’ausilio di riferimenti visivi esterni.

## Slide 163
Devono fornire indicazioni di
allineamento con la pista,
assetto,
distanza dal punto di contatto.

## Slide 164
Sono previsti tre differenti tipi di sistemi ALS:
il sistema ALS semplice (SALS);
il sistema ALS per piste strumentali di precisione di CAT I (PALS);
il sistema ALS per piste strumentali di precisione di CAT II e III (PALS).

## Slide 165
il sistema ALS semplice (SALS)
34 L
420 m
300 m
30 m
60 m
Sono possibili 2 differenti configurazioni

## Slide 166
il sistema ALS semplice (SALS)
34 L
420 m
300 m
30 m
60 m

## Slide 167
Sistema ALS per piste strumentali di precisione di CAT I (PALS)
Deve svilupparsi per una lunghezza di 900 m oltre la THR
Può essere implementato da una serie di luci a scarica di condensatore, accoppiate con le luci già presenti, con una sequenza che inizia dai 900 m verso la soglia pista.
34 L

## Slide 168
Esistono due sistemi omologati dall’ ICAO
ALPA ATA
CALVERT

## Slide 169
ALPA-ATA
34 L
300 m
900 m
30 m

## Slide 170
34 L
CALVERT
300 m
300 m
300 m
SERIE DI LAMPADE
MONOFILARE
TRIFILARE
BIFILARE
150 m
22.5 m
30 m
37.5 m
45 m
52.5 m
300 m
2,7 m
1,5 m

## Slide 171
Sistemi di avvicinamento per piste di CAT II / III
Sono simili ai sistemi ALPA-ATA e CALVERT per piste di CAT I
La differenza è nei primi 300 m

## Slide 172
ALPA-ATA CAT II / III
34 L
300 m
È implementato da una serie di lampade rosse che rappresentano la prosecuzione delle luci della zona di contatto e si estendono per 300 m partendo dalla THR.
Inoltre è presente un’altra barra luminosa che indica i 150 m dalla THR.
150 m

## Slide 173
34 L
CALVERT CAT II / III
300 m
150 m
È implementato da una serie di lampade rosse che rappresentano la prosecuzione delle luci della zona di contatto, e si estendono per 300 m partendo dalla THR.
Inoltre è presente un’altra barra luminosa che indica i 150 m dalla THR.

## Slide 174
SISTEMI LUMINOSI DI GUIDA
Permettono un avvicinamento guidato verso la pista lungo percorsi non rettilinei dovuti ad ostacoli presenti nelle vicinanze di un aerodromo, fino ad un punto da cui è possibile effettuare una manovra a vista per procedere all’atterraggio.
Si suddividono in:
Sistemi luminosi di guida alla pista Runway Lead-in Lighting System.
Luci di guida alla circuitazione Circling guidance lights.

## Slide 175
Sistemi luminosi di guida alla pista Runway Lead-in Lighting System
Forniscono una guida visiva lungo un particolare percorso di avvicinamento sia rettilineo, curvilineo o di traiettoria complessa che deve essere seguito per ragioni di sicurezza od operative.

## Slide 176
Questi sistemi sono formati da gruppi di luci disposte in modo da definire il percorso di avvicinamento desiderato da un punto iniziale stabilito fino ad un punto dove risulta visibile:
La pista
Le luci di pista
Il sistema luminoso di avvicinamento, se presente

## Slide 177
Sono installate nei casi in cui gli aiuti luminosi esistenti non consentono all’aeromobile in avvicinamento una facile identificazione della pista e/o dell’area di avvicinamento, o quando la presenza di ostacoli possa interferire con le manovre a vista previste per avvicinamenti Circling.
Luci di guida alla circuitazione Circling guidance lights
  Il numero e l’ubicazione di tali luci deve essere tale da consentire al pilota durante le manovre di circuitazione precedenti l’avvicinamento finale di:
inserirsi nel tratto sottovento
riconoscere la soglia ed altri riferimenti tipici della pista
Le luci di guida alla circuitazione possono essere fisse o lampeggianti e sono costituite da una combinazione delle seguenti configurazioni :
luci che segnalano il prolungamento dell’asse pista e/o parte del sistema di avvicinamento;
luci che indicano la posizione della soglia;
luci che indicano la direzione o l’ubicazione della pista.